## Slide 1: CoMP
Lucas Dias Palhão Mendes

## Slide 2
Características
Programado em MATLAB (OO);
Enlaces SISO;
Canal: atenuação no espaço livre;
Potência de transmissão de 50 W no downlink;
Slots de 0,5 ms com 3 Physical Resource Blocks (PRBs):
f
t
0,5 ms
180 kHz

## Slide 3
Características
Capacidade dos enlaces calculadas por:
Escalonadores implementados:
  Round Robin por estação base;
  Dynamic Point Blanking (DPB) por cluster.
f
t
f
t
f
t
BS1
slot x
BS2
slot x
BS3
slot x

## Slide 4
Cenário (1)
BS1
(10, 20)
UE1
(0, 0)
UE2
(20, 0)
BS2
(50, 20)
UE3
(40, 0)
UE4
(60, 0)

## Slide 5
Resultados (1)
Chart: Vazão Agregada
| Cenário 1
Escalonador Round Robin | 2.4913
Escalonador DPB | 7.6811
Chart: Vazão Média por UE
| Escalonador Round Robin | Escalonador DPB
UE1 | 0.74669 | 2.0028
UE2 | 0.499 | 1.8377
UE3 | 0.499 | 1.8377
UE4 | 0.74669 | 2.0028
 | UE1 | UE2 | UE3 | UE4
Escalonador Round Robin | 30 | 30 | 30 | 30
Escalonador DPB | 25 | 25 | 25 | 25
PRBs concedidos em 20 slots.

## Slide 6
Cenário (2)
BS1
(20, 20)
UE1
(25, 20)
UE2
(15, 0)
BS2
(10, 0)
UE3
(35, 0)
UE4
(0, 10)
BS3
(30, 0)

## Slide 7
Resultados (2)
Chart: Vazão Agregada
| Cenário 1
Escalonador Round Robin | 5.0377
Escalonador DPB | 9.9136
Chart: Vazão Média por UE
| Escalonador Round Robin | Escalonador DPB
UE1 | 1.8765 | 1.251
UE2 | 0.7515 | 3.9
UE3 | 2.0277 | 1.6917
UE4 | 0.3821 | 3.0709
 | UE1 | UE2 | UE3 | UE4
Escalonador Round Robin | 60 | 30 | 30 | 60
Escalonador DPB | 40 | 30 | 29 | 41
PRBs concedidos em 20 slots.

## Slide 8
Cenário (3)
BS1
(10, 10)
UE1
(0, 0)
UE2
(20, 0)
BS2
(30, 35)
UE4
(0, 20)
UE3
(20, 20)
BS3
(50, 10)
UE9
(40, 20)
UE10
(40, 0)
UE12
(60, 20)
UE11
(60, 0)
UE5
(20, 25)
UE6
(40, 25)
UE8
(40, 45)
UE7
(20, 45)

## Slide 9
Resultados (3)
Chart: Vazão Agregada
| Cenário 1
Escalonador Round Robin | 3.1582
Escalonador DPB | 8.3265
Chart: Vazão Média por UE
| Escalonador Round Robin | Escalonador DPB
UE1 | 0.3747 | 0.2997
UE2 | 0.2625 | 0.1925
UE3 | 0.1559 | 1.0219
UE4 | 0.3106 | 0.8122
UE5 | 0.1589 | 0.1271
UE6 | 0.1589 | 0.1271
UE7 | 0.3166 | 1.4205
UE8 | 0.3166 | 1.1076
UE9 | 0.1559 | 0.4272
UE10 | 0.2625 | 0.21
UE11 | 0.3747 | 1.1635
UE12 | 0.3106 | 1.4173
 | UE1 | UE2 | UE3 | UE4 | UE5 | UE6 | UE7 | UE8 | UE9 | UE10 | UE11 | UE12
Escalonador Round Robin | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
Escalonador DPB | 12 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12
PRBs concedidos em 20 slots.

## Slide 10
Cenários IoT
(suburbano, urbano e edifício)

## Slide 11
Cenários IoT
Índice de Justiça

## Slide 12
Cenários IoT
Vazão por Sensor (edifício)

## Slide 13
Cronograma
Tarefa/Mês | ago |  |  |  | set |  |  |  | out |  |  |  | nov |  |  |  | dez |  |  | 
Artigo DL-DPB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Implementar modelo de canal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Simular |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Escrever artigo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Revisar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Submeter |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Relatório |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Identificar aplicabilidade CoMP aos cenários |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Escrever nova seção de aplicabilidade |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Revisar (Guilherme Aquino) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Corrigir |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Entregar para revisão |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Artigo Coordinated Beamforming |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
* Algum esforço será
necessário para
contribuir com o
artigo do consórcio
BR-EU.

## Slide 14
Relatório — conteúdo atual
Motivação para criação do CoMP;
Conceito, modelo básico e categorias;
Pré-requisitos e impactos da sua implementação no 5G.

## Slide 15
Relatório — novo conteúdo
Identificação da aplicabilidade de CoMP aos cenários descritos no relatório “Cenários de aplicações das redes 5G no Brasil;
Nova seção “Recomendações de Empregabilidade do CoMP em Redes 5G”.